## Slide 1
Processor Arch: ISA & Logic
1900011302 霍子璇

## Slide 2
PART ONE
ISA
以Y86-64为例

## Slide 3
PART ONE ISA
Halt：停止指令的执行，程序停止
Nop：空指令，多用于占位
Halt可以影响程序状态码，将其置成2，表示HLT
程序状态码包括：
AOK 程序正常进行，值为1
HLT 程序执行halt指令，值为2
ADR 程序访问了非法地址（取指令和读写数据的地址都会有一定限制），值为3
INS 程序遇到了非法指令，即二进制机器指令码不合法，值为4
Y86-64遇到程序异常会直接停止执行，而实际的处理器会调用异常处理程序
Nop在使用ret的攻击中用于解决栈随机化方法
在一般使用中，大多用于当作占位符，用于保证各个指令的相对地址不变

## Slide 4
PART ONE ISA
寄存器用0到0xE之间的15个数（寄存器表示符）来表示于机器码中，0xF表示空寄存器
寄存器储存于CPU中一个寄存器堆中，即一个以标识符为地址的随机访问储存器
只支持上述四种mov方式，立即数到内存、内存到内存的直接数据传递都是不允许的（RISC的特点）
寻址模式只有D(rA)一种，不支持第二变址寄存器和寄存器值的伸缩
D、V以八字节、小端法表示

## Slide 5
PART ONE ISA
四种运算都只支持寄存器间的运算，而X86-64也支持内存中数据的运算
四种运算都会设置所有条件码，包括
ZF zero 零（相等）条件码
SF sign 符号（负数）条件码
OF overflow （补码）溢出条件码
（CISC的特点）

## Slide 6
PART ONE ISA
条件跳转和条件传输命令5-8位的功能部分是统一的，无条件传输也与rrmov统一
这14条指令与X86-64中基本一致，利用条件码的一定组合判断条件是否满足
因条件码中没有CF（carry 进位、无符号溢出），因此没有ja、jb指令
这里跳转指令的目标地址Dest是绝对地址，而不是如同X86-64中的PC相对寻址

## Slide 7
call、ret用于函数调用，行为与X86-64一致（用内存存储返回地址），这里Dest同样使用绝对地址，改变程序计数器的值
push、pop用于压栈、出栈，因此有一定CISC的栈密集特点，内存中有栈结构
push %rsp 会发生什么？
pop %rsp 会发生什么？
pushtest 总是返回0
poptest 总是返回0xabcd
PART ONE ISA

## Slide 8
程序开始于地址0，且call使用绝对地址
运算操作只能使用寄存器，因此只能先把立即数存入寄存器
设置了栈的起始位置，向低地址生长
PART ONE ISA

## Slide 9
PART TWO
Logic

## Slide 10
PART TWO Logic
实际电路中，以高电压表示1，低电压表示0
电压表示有一范围，从而有一定抗干扰性
电路中门电路的输入输出之间会有一定的时间差

## Slide 11
PART TWO Logic
电路中实现三种基本bool运算，由这三种门电路可以组合出所有运算，并利用&&、||、！可写出其HCL表达式
bool eq = (a && b) || (!a && !b);
bool out = [ s : a; 1 : b; ];

## Slide 12
bool Eq = (A == B)
除==外，还有 ！=、<、<=、>=、>等字级运算均可实现
情况表达式中的各个选择表达式并不一定需要互斥，会选择符合条件的第一个情况，如
int out = [
!s1 && !s2 : A;
!s1 : B;
!s2 : C;
1 : D;
];
PART TWO Logic

## Slide 13
PART TWO Logic
复用器可以有效减少电路规模，如上述四种Y86-64运算可以集合到一个ALU上
虽然选择表达式可以不互斥，但最终做出的电路一定是互斥的，这由程序保证

## Slide 14
PART TWO Logic
时钟寄存器（硬件寄存器）：
存储位或字的设备，以时钟信号控制
随机访问储存器（RAM）：
存储多个字，用地址来选择读写哪个字。
比如（1） 内存 （2） 寄存器堆（程序寄存器），以标识符为地址
硬件寄存器有一个输出端output和两个输入端input、clock
其输出总是寄存器中的值
每当clock信号上升时，寄存器将它的值更改为input端的输入
硬件寄存器可以用于暂存数据，从而保证时序的正确性以及各个逻辑单元间不互干扰

## Slide 15
PART TWO Logic
寄存器堆有两个读端口和一个写端口，加快读写速度
srcA、srcB输入标识符，valA、valB经过一定延迟输出对应寄存器中的值，与clock无关
dstW输入标识符，valW输入要写入的数据，当clock上升时才会写入到寄存器文件中
同时读写同一个寄存器并不会发生错误，只会简单的观察到值的变化过程
还有一些RAM用于存储程序数据
与寄存器堆相同，其只有写操作是clock控制的，而读操作与clock无关
只有一个地址输入端口，其读写控制由bool型的输入控制
当地址超出范围或不合法时，error信号便会置为1