## Slide 1: ICS第五次小班课 11.5
Processor Arch: Pipelined
Program optimization
MADE BY: Zhong Zhineng & You Zhenbang
TA：Wenhao Tang

## Slide 2
Processor Arch: Pipelined

## Slide 3
Pipeline Basics
What’s the change of throughput and latency respectively?

## Slide 4
Pipeline Basics

## Slide 5
Pipeline Basics
Limitations of pipelining
  Nonuniform partitioning
  Diminishing Returns of Deep Pipelining
Number of pipeline stages of modern CPU
  AMD Zen2(3th Gen Ryzen): 19 stages
  Intel Ice Lake(10th Gen core): 14-19 stages

## Slide 7
SEQ->SEQ+

## Slide 8
Adding pipeline registers
Since valP is only used in the Memory period of call and in the Execute period of jXX and both of them do not need valA, Select A module is used to reduce the number of registers.
SEQ+->PIPE-

## Slide 9
Problems: Data/Control Dependency
Data hazard
Control hazard
(if there were no bubbles)

## Slide 10
A Simple Solution: Bubbles and Stalls
Handling data hazard
Handling control hazard

## Slide 11
Problem: Need the data that has not written back to the registers when decoding
Another solution: Forward the data
Our principle: Try to use forward. If that fails, we can use stalls.
Another Solution: Forward

## Slide 12
Modified HCL: Select PC & Fetch
HCL:
M_valA的作用是什么？
这里的顺序有影响吗？为什么？

## Slide 13
Modified HCL: Decode/Write back
HCL:
这里的顺序有影响吗？为什么？

## Slide 14
Modified HCL: Execute
M和W阶段有异常，要阻止E阶段对CC的修改
e_dstE只可能在cmov时被改为RNONE
Questions:
为什么SetCC要接受W_stat和m_stat
为什么要有e_dstE而不是直接使用E_dstE

## Slide 15
Modified HCL: Memory
访存阶段可能产生异常
阻止E阶段更新CC
在下个M阶段产生气泡，阻止内存写入
当W阶段也有异常时，会暂停写回阶段（同样会阻止E阶段更新CC）
F阶段产生的异常怎么办？（也许直接不执行）

## Slide 16
Hazard: Load/Use
上一条指令从内存读入寄存器（Memory阶段读出），本条指令需要用寄存器中的值
只转发做不到，只能暂停流水线，插入一个气泡，同时从Memory阶段转发到Decode
—— You cannot only use forwarding to solve all the problems.

## Slide 17
Hazard: ret
ret指令后一条指令的PC需要到Memory阶段才知道
解决方案：暂停流水线，插入三个气泡 （两个行不行？）

## Slide 18
Hazard: Branch Misprediction
执行完Execute阶段就可以知道正确分支（Cnd）
解决方案：暂停F，在D和E插入气泡

## Slide 19
Hazard Combination

## Slide 20
Hazard Detection & Control

## Slide 21
Implementing Pipeline Control

## Slide 23
Program optimization

## Slide 24
Optimization
编译器可以进行的优化：
代码移动，比如将循环中相同重复计算提取到循环外
移位加减等代替乘除
部分表达式的复用
编译器必须保守而不能进行的优化：
过程调用可能有副作用
指针可能具有别名
解决方法：
不允许函数有副作用
不准用指针
-> 使用Haskell等纯函数式语言

## Slide 25
Simple Out-of-order Processor
In-order issue
Out-of-order execution
In-order commit
CPI may be less than 1

## Slide 26
Modern CPUs
Out-of-order execution
Multiple issue
Dynamic scheduling
Speculative execution
  Advanced prediction mechanisms
Register renaming

## Slide 27
功能单元
延迟：一次操作的时间（周期数）
发射：相邻两次操作相隔时间（由于流水线的存在）
容量：同时并行的最多个数
延迟界限：严格顺序执行CPE（只看延时）
吞吐量界限：可以乱序并行（看发射和容量）

## Slide 28
数据流图和关键路径
关键路径提供的只是一个下界
还受到功能单元的数量, 功能单元之间能够传递数据值的数量影响

## Slide 29
Loop Unrolling

## Slide 30
Loop Unrolling with Separate Accumulators

## Slide 31
Loop Unrolling with Reassociation

## Slide 32
Notes
太多次展开会导致寄存器溢出
改变运算顺序的循环展开重新结合不可以用于浮点数(浮点数不满足结合律)

## Slide 33
Thanks for
your listening.