## Slide 1: Processor Arch: Pipelined
周可行
KEKE_046@pku.edu.cn

## Slide 2: 流水线原理
任务被划分成多个独立的阶段，同步执行。
衡量标准：吞吐量、延迟
  延迟：执行一条指令的时间，取决于阶段总和（单位ps）
  吞吐量：单位时间内执行指令数，取决于最长的阶段（单位MIPS）
流水线的局限性：
  划分的困难性（不一致的划分）
  数据储存时间、反馈（吞吐量有上界）

## Slide 3: 流水线实现
电路重定时：将PC移动到取指阶段
  为了立刻得到下一个PC
插入流水线寄存器
携带dstE, dstM：每条写入位置可能不同
合并valP, valA：只有call和jXX会用到valP

## Slide 4: 预测和冒险
分支预测：条件跳转指令分支不确定，猜测方向并取指。
  如果猜测方向错误，将已进入流水线的指令丢弃，重新指定方向。
Y86-64使用总是跳转的分支预测。
指令相关：后一条指令依赖前一条指令的结果。
  数据相关、控制相关
数据冒险：先写后读。
控制冒险：条件跳转、ret。

## Slide 5: 转发
处理数据冒险：在最短时间内找到写入寄存器的值。
转发：将值传送到流水线的较早阶段。
  有多个写入操作时，应转发最近的写入。
转发要求use不需要等到写回，只要值算出来就可以用了。
Execute
Decode

## Slide 6: 流水线寄存器
Normal：读取上一个流水线的结果
Stall：不读取上一个流水线的结果
Bubble：变成nop指令
  将icode 设置为INOP
  将stat设置为SBUB
  将dstE,dstM,srcA,srcB设置为RNONE

## Slide 7: save/use
pc
F
D
E
M
W
reg
*
use
save
*
*
N
N
N
N
N
引入转发后，不需要处理Save/Use

## Slide 8: LOAD/use
pc
F
D
E
M
W
reg
*
use
load
*
*
S
S
B
N
N
load需要在M之后才能转发

## Slide 9: JXX
pc
F
D
E
M
W
reg
*
*
JXX
*
*
N
B
B
N
N
当条件跳转不满足时，丢弃在流水线中的指令

## Slide 10: RET
pc
F
D
E
M
W
reg
*
*|ret
*|ret
*|ret
*
S
B
N
N
N
流水线内有ret指令时，停止读入其它指令。

## Slide 11: 组合情况
刚刚相当于构造了三个正则表达式：
有些情况能够同时满足两个表达式，需要处理（ret用到了rsp，是use）

## Slide 12: CASE_A
pc
F
D
E
M
W
reg
*
ret
JXX
*
*
N
B
B
N
N

## Slide 13: CASE_B
pc
F
D
E
M
W
reg
*
ret
load
*
*
S
S
B
N
N

## Slide 14: 异常
处理异常的目标：
  异常之前正确完成，异常之后不影响寄存器。
三个问题：
  异常指令在jXX后面，被取消了
  异常指令后面跟着一个正常指令，把状态寄存器重写了
  异常指令后面的指令更改了条件码或内存
处理方法：
  每条流水线上有一个异常寄存器
  直到流水线最后W阶段时，再触发异常
  要访问CC和Memory时，看后面有没有异常

## Slide 15: 清单
Fetch阶段：
  预测PC：正常valP，跳转valC
  选择PC：跳转失败valC，返回valM
Decode阶段：
  使用的寄存器被后面写入时，转发最近一个
  合并valP和valA
Execute阶段：
  后面有异常不设置CC
  cmov在Forward之前修改dstE（习题4.35）
Memory阶段：
  后面有异常不设置CC
Writeback阶段：
  流水线的状态寄存器写入到Stat
  状态为SBUB写SAOK（碰到了Bubble）

## Slide 16: 性能分析
CPI：Cycles Per Instruction：每条指令周期数
  CPI=1+平均每条指令插入Bubble数
超标量处理器：并行多条流水线